SECCIÓN 28 23 19

SISTEMA HÍBRIDO DE GRABACIÓN DE VÍDEO EN RED

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONTENIDO DE LA SECCIÓN

Ofrece un completo sistema híbrido de grabación de vídeo IP, con ingeniería, componentes, instalación y puesta en funcionamiento.

SECCIONES RELACIONADAS

NOTA PARA EL ESPECIFICADOR: Incluir las secciones relacionadas según convenga si el NVR híbrido está integrado en otros sistemas

Sección 26 05 00: Resultados comunes de tareas eléctricas, para interfaz y coordinación con los sistemas eléctricos y de distribución del edificio.

Sección 28 05 13: Cables y conductores para seguridad electrónica y cableado entre dispositivos remotos, paneles y servidores del sistema.

Sección 28 05 28: Rutas para la seguridad electrónica, que incluye los requisitos de los conductos.

Sección 28 13 00: Sistema de gestión de la seguridad, para interfaz y coordinación con sistemas electrónicos de control de acceso.

Sección 28 23 13: Sistema de gestión de vídeo, para interfaz con un sistema de gestión de vídeo digital.

Sección 28 23 23: Infraestructura de sistema de videovigilancia

REFERENCIAS

Normas de referencia:  Proporcionar sistemas que satisfagan o superen los requisitos de las siguientes publicaciones y organismos según corresponda al trabajo de esta sección:

ICES-003 (Canadá)

Comité Consultivo de Radio Internacional (CCIR)

Conformidad para Europa (CE)

Alianza de Industrias Electrónicas (EIA)

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Grupo Conjunto de Expertos Fotográficos (JPEG)

Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG)

Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía con Movimiento (MJPEG)

Comité Nacional de Sistemas de Televisión (NTSC)

Alternación de fase por línea (PAL)

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (IEEE).

Grupo de Expertos en Codificación de Vídeo ITU-T (VCEG)

Alianza para la Interoperabilidad de la Seguridad Física (PSIA)

Foro abierto de interfaces de vídeo en red (ONVIF)

Protocolo de Transmisión en Tiempo Real (RTSP)

DEFINICIONES

HD (alta definición): Se refiere al vídeo con una resolución sustancialmente superior a los sistemas de televisión tradicionales. La HD tiene uno o dos millones de píxeles por fotograma.

CIF (formato intermedio común): Se refiere a un formato de vídeo estándar clasificado según la resolución.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El grabador de vídeo en red (NVR) híbrido es compatible con las prestaciones de grabación simultánea, visualización, búsqueda y gestión del sistema para un máximo de 32 canales, y cualquier combinación de hasta 32 cámaras IP, incluyendo formatos de alta definición, o hasta 16 cámaras analógicas. Es posible implantar varios NVR híbridos para ampliar el sistema por medio de una arquitectura distribuida integrada con software para múltiples ubicaciones o un sistema empresarial de administración de vídeo

La base del diseño es el Honeywell MAXPRO NVR Hybrid SE.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Datos del producto del fabricante:  Presentar las fichas técnicas del fabricante con indicaciones sobre los sistemas y los componentes propuestos para su uso, incluyendo manuales de instrucciones.

Planos de instalación:  Presentar planos completos, incluyendo diagramas de conexiones para los equipos de interfaz, relación de equipos conectados y ubicación de los principales componentes.

Planos de modificaciones:  Durante la construcción, conservar los planos de modificaciones con las indicaciones sobre la ubicación del equipamiento y el cableado. Presentar una versión electrónica de los planos de modificaciones antes de la Finalización sustancial del proyecto.

Datos de funcionamiento y mantenimiento:  Presentar los datos del fabricante sobre funcionamiento y mantenimiento adaptados al sistema instalado. Incluir los manuales del sistema y del operador.

Pruebas de campo:  Presentar los resultados de las pruebas de campo de cada dispositivo, incluyendo la fecha, personal de la prueba, fecha de las nuevas pruebas, si procede, y la confirmación de que todos los dispositivos han superado las pruebas de campo.

Acuerdo de servicio de mantenimiento:  Presentar un borrador del contrato de servicio de mantenimiento del fabricante, que incluya el coste y los servicios durante un año, para que los revise el propietario. El mantenimiento incluirá, entre otros aspectos, la mano de obra y los materiales para reparar el sistema y realizar las pruebas y ajustes, y las inspecciones periódicas.

CONTROL DE CALIDAD

Fabricante:  Al menos diez años de experiencia en la fabricación y el mantenimiento de sistemas de grabación de vídeo IP híbrido. El fabricante proporcionará asistencia técnica mediante un número de teléfono de llamada gratuita, con una disponibilidad de 24/7.

Instalador:  Al menos dos años de experiencia en la instalación de sistemas similares y aprobación por parte del fabricante del sistema de grabación de vídeo IP híbrido.

Condiciones ambientales:  El NVR híbrido deberá haberse diseñado para funcionar bajo las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura de funcionamiento:  De 5°C a 40°C (de 40°F a 104°F).

Emisiones:  Sección 15B de la FCC Clase B

Seguridad:  ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1.

Requisitos de alimentación:  El NVR híbrido deberá cumplir las siguientes especificaciones eléctricas:

Tensión de entrada: 115-230 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía:  465 W

ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los materiales se entregarán en embalajes con etiquetado del fabricante.  Almacenar y manipular de conformidad con los requisitos del fabricante en instalaciones con condiciones ambientales dentro de los límites recomendados.

GARANTÍA

Garantía del fabricante:  El periodo de garantía general será de treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de entrega del sistema, con un uso y servicio normales.

PRODUCTOS

FABRICANTE

Fabricante del sistema de grabación de vídeo en red híbrido (NVR híbrido):  Sistema de grabación de vídeo en red Honeywell MAXPRO NVR Hybrid SE, www.honeywellvideo.com

Alternativas aceptadas: Ninguna.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Servidor del NVR híbrido: El servidor del NVR híbrido incluirá el motor de grabación, la base de datos de todas las cámaras analógicas, cámaras conectadas en red, codificadores, componentes integrados y sus configuraciones.  El servidor se suministrará como un dispositivo con combinación de hardware y software.

Software para las estaciones de trabajo (cliente del NVR híbrido): El software cliente del NVR híbrido reproducirá el vídeo y servirá de interfaz principal hombre/máquina.

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

El NVR híbrido ofrecerá una interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de utilizar para configurar las cámaras, programar la grabación, realizar videovigilancia y operaciones de grabación, así como para visualizar los distintos informes.

El NVR híbrido se configurará para almacenar y visualizar las imágenes captadas por 32 cámaras.

El NVR híbrido incluirá las siguientes prestaciones principales:

Grabación y supervisión de hasta 32 canales con una combinación de 16 analógicos con 480 fps a CIF NTSC o 120 fps a 4CIF NTSC y 16 IP con 320 fps a 1080 p en HD O el total de 32 canales IP con 960 fps a 4 CIF/VGA o 960 fps a 720 p en HD o 640 fps a 1080 p en HD por cada MAXPRO NVR Hybrid SE. Ancho de banda/velocidad de red admitidos por el NVR híbrido con entrada: 120 Mbps, salida: 120 Mbps, es decir, un total de: 240 Mbps. Admite audio unidireccional (para cámaras IP específicas) con video en directo o reproducción para el cliente del NVR híbrido para un máximo de 32 canales IP.

Visualización en directo de hasta 32 cámaras en una sola estación de trabajo remota con hasta dos (2) monitores con resolución CIF. Para una resolución 4CIF y en HD, el número de transmisiones en directo deberá ser evaluado según la configuración de hardware del cliente.

Potentes herramientas de investigación y búsqueda en archivos de vídeo desde equipos clientes locales o remotos.

Capaz de gestionar grabaciones basadas en la detección de movimiento con grabaciones anteriores y posteriores al evento basadas en la detección de movimiento por la cámara IP o eventos de detección de movimiento desde el servidor, y búsqueda “avanzada” en grabaciones procedentes de los equipos clientes locales o remotos.

Previsualización y búsqueda en calendario que permiten buscar vídeos y eventos según la fecha y la hora seleccionadas por el usuario, desde equipos clientes locales o remotos.

Uso simultáneo de múltiples sistemas de compresión de vídeo, incluyendo MPEG-4 y H.264.

Internacionalización (incluye los siguientes idiomas: francés, alemán, ruso, italiano, español, holandés, árabe e inglés).

Correo electrónico al producirse una alarma.

Creación inmediata de clip a partir de una instantánea.

Descubrimiento dinámico de cámaras IP: descubra automáticamente todas las cámaras compatibles conectadas al NVR.

Derechos de acceso a usuarios con múltiples niveles para visualizar y gestionar el acceso a las funciones del grabador.

Capacidad de gestionar características de grabación continua, programada, manual, basada en eventos y basada en alarmas.

Compatible con aplicaciones para móviles y cliente web.

Modo para inicio de sesión de usuarios:  El NVR híbrido permitirá un inicio de sesión de usuarios en dos modos:

Autenticación de Windows:  Utiliza el nombre de usuario registrado de Windows.

Autenticación mediante la base de datos de usuarios:  Utiliza el nombre de usuario y la contraseña preconfigurados.

La estación de trabajo (cliente del NVR híbrido) ofrecerá las siguientes opciones para el operador:

Configuración:  El operador (con privilegios de administrador) tendrá la opción de configurar el NVR híbrido. Se admite la actualización en directo de todas las configuraciones. Serán posibles las siguientes configuraciones:

Configuración del sistema:  Ofrece opciones para configurar ajustes a nivel del sistema.

Configuración de cámaras:  Ofrece opciones para agregar/editar/eliminar cámaras analógicas, cámaras IP y codificadores.

Programas: Ofrece opciones para configurar la grabación programada para cámaras conectadas al NVR híbrido.

Entrada y salida: Ofrece opciones para configurar las entradas y salidas admitidas en la cámara IP y en la unidad híbrida.

Secuencias: Ofrece opciones para agrupar un número fijo de cámaras para visualizar vídeo.

Administración de usuarios (usuarios y funciones):  Ofrece la opción de agregar/editar/eliminar usuarios.

Configuración para borrado de clips: Ofrece la capacidad de utilizar automáticamente más espacio de almacenamiento para grabación iniciada por eventos.

Ajuste de borrado independiente para grabación continua.

Ajuste de borrado independiente para grabación de eventos.

Cámaras circundantes: Ofrece la opción de permitir a un usuario visualizar una sola cámara rodeada por las cámaras programadas como “Cámaras circundantes”.

Configuraciones para cámaras conectadas al NVR híbrido

Configuración de cámaras: El usuario podrá configurar los siguientes parámetros para cada cámara conectada al NVR híbrido.

Nombre de la cámara

Dirección IP

Tipo de cámara

Fija/PTZ

Grabación continua: Todas las cámaras agregadas estarán configuradas por defecto para grabación "24/7" con opción para seleccionar otros modos de grabación.

Grabación basada en eventos: Por defecto será “No”, con opción para seleccionar grabación basada en movimiento.

Nombre de usuario: Mostrará y permitirá establecer el nombre de usuario para una cámara.

Contraseña: Permitirá establecer la contraseña para una cámara.

Configuración avanzada de cámaras: Permitirá la configuración del formato de vídeo, el formato de compresión, la resolución, la compresión, la velocidad de fotogramas de vídeo, el GOP, los parámetros de calidad de grabación, los parámetros para borrado de clips, la activación de la vista web de las cámaras para una configuración avanzada, la configuración de las zonas de detección de movimiento basada en el servidor y la previsualización de vídeo. Permitirá la configuración de RTSP URL para cámaras o codificaciones añadidos con el tipo de cámara (RTSP genérico).

Se admitirán las siguientes opciones de grabación de vídeo:

Grabación programada: El sistema admitirá la capacidad de programar grabaciones para cada cámara individual en horas concretas en el futuro. Por defecto, el NVR incluirá los cuatro programas siguientes: 24x7, día de la semana, durante el día y durante la noche, que no pueden ser modificados. El NVR híbrido permitirá crear un máximo de 50 programas.

Grabación activada por el usuario: El operador podrá configurar los parámetros activados por el usuario para grabar momentos de interés mientras visualiza vídeo en directo procedente de una cámara. Tras configurar los parámetros activados por el usuario, el operador puede iniciar la grabación de vídeo cuando se precise. El vídeo se graba durante el periodo especificado en los parámetros del sistema para la grabación activada por el usuario. La duración del tiempo de grabación activada por el usuario será seleccionable a partir de una lista de valores que oscilan entre los 30 segundos y los 5 minutos.

Grabación basada en eventos: Será posible la grabación basada en eventos en caso de detección de movimiento de vídeo y activación por alarmas.

Visualizador: El visualizador del NVR híbrido tendrá al menos las siguientes prestaciones:

Pantalla principal para la visualización de vídeo con capacidad para mostrar 1, 4, 9, 16 y otras salvas separadas personalizadas de vídeo en directo o grabado. Los parámetros preestablecidos estándar serán adaptables a las preferencias del cliente.

Capacidad de guardar la salva actual como vista y permitir al usuario arrastrar esta vista a cualquier punto posterior en el tiempo.

Capacidad de configurar y ejecutar secuencias de escaneado.

Capacidad de ajustar los parámetros de contraste, brillo y saturación independientemente para cada cámara.

Capacidad de exportar imágenes o clips de vídeo seleccionados por el usuario. Se adjuntará una firma digital con cada clip exportado.

Capacidad para reproducir los clips de vídeo exportados. Cada canal de vídeo grabado por el sistema de grabación llevará superpuesto un texto y un sello de hora personalizables por el usuario.

Permite al usuario iniciar la grabación mediante la GUI o un controlador.

Capacidad completa de administración de alarmas para las alarmas procedentes del NVR híbrido.

Posibilidad de vista de las cámaras circundantes.

Opción para realizar varias operaciones mediante el menú contextual en un vídeo concreto (en directo/grabado/secuencia). Algunas de estas operaciones incluyen:  Pantalla completa, apuntar y arrastrar, mantener la relación de aspecto, activar/desactivar texto, PTZ digital, añadir marcador, comenzar la grabación, detener la grabación, marcar entrada, marcar salida, guardar imagen, guardar imagen como, mostrar cámaras circundantes.

Capacidad para administrar el control de tiempo del dispositivo de grabación, lo que permite hacer un estudio estadístico de la grabación de la cámara. El control de tiempo tendrá las siguientes características: Marcar entrada (con posibilidad de bucle), marcador, instantánea, mando deslizante de tiempo, salto en el tiempo, controles de reproducción.

Configuración de preferencias, como:  Velocidad de fotogramas de paneles no seleccionados, tipo de reproducción, panel de previsualización, formato de presentación del texto.

Búsqueda:  Esta función incluirá búsqueda en vídeo grabado y eventos grabados según la fecha y hora.

Informes:  Esta función incluirá informes de historial reciente e informe de registro de auditoría.

Integraciones del NVR híbrido

El NVR híbrido será compatible con los siguientes estándares de interoperabilidad:

Alianza para la Interoperabilidad de la Seguridad Física (PSIA)

Foro abierto de interfaces de vídeo en red (ONVIF)

Protocolo de Transmisión en Tiempo Real (RTSP)

El NVR híbrido será compatible con las siguientes cámaras IP fijas y PTZ

Cámaras IP de las series Performance y equIP® de Honeywell

Compatible con cámaras IP de los siguientes fabricantes. Póngase en contacto con Honeywell para conocer la relación completa de fabricantes y modelos.

AXIS® Communications

Sony

Panasonic

Bosch

Samsung

Vivotek

Pelco

El NVR será compatible con los siguientes codificadores:

Codificadores serie Honeywell HVE

Compatible con codificadores de los siguientes fabricantes. Póngase en contacto con Honeywell para conocer la relación completa de fabricantes y modelos.

AXIS® Communications

Sony

Panasonic

Bosch

Samsung

Vivotek

El NVR será compatible con las siguientes soluciones de cámara 3600:

Oncam Grandeye

Immervision Enables® - Lentes Panomorph

AXIS® 3600/1800

Arecont 3600/1800

Póngase en contacto con Honeywell para conocer la relación completa de modelos.

El NVR será compatible con los siguientes teclados para el control de vigilancia IP:

Honeywell HJK7000 UltraKey Plus

Honeywell HJC5000 UltraKey Lite

El NVR será compatible con los siguientes sistemas de gestión de vídeo en múltiples ubicaciones:

- Honeywell MAXPRO® Viewer

El NVR será compatible con los siguientes sistemas de gestión de vídeo:

Honeywell MAXPRO® VMS

El NVR será compatible con los siguientes sistemas de seguridad de control de accesos:

Sistema de control de accesos Honeywell Pro-Watch® mediante MAXPRO® VMS y MAXPRO® Viewer

Sistema de control de accesos Honeywell WIN-PAK®

Análisis de vídeo admitido a través de MAXPRO® VMS:

Honeywell Active Alert

Teclados de control de vigilancia IP admitidos a través de MAXPRO® VMS:

Honeywell HJK7000 UltraKey Plus

Honeywell HJC5000 UltraKey Lite

Honeywell HJC4000 UltraKey Touch

HARDWARE DEL SISTEMA

NOTA PARA EL ESPECIFICADOR: MAXPRO NVR Hybrid SE se entrega como una sola unidad con hardware preconfigurado y software MAXPRO NVR Hybrid.

MAXPRO NVR Hybrid SE Server:   NVR Hybrid Server operará sin degradación del rendimiento utilizando la siguiente configuración mínima de hardware y sistema operativo:

Unidad de almacenamiento 4U de 4 bahías con unidades de disco duro SATA

Procesador: Intel® Core™ i7-3770

Memoria: 8 GB

Fuente de alimentación: Individual de 465 W

Partición del sistema operativo: Partición de 100 GB en unidad de almacenamiento 1

Sistema operativo: Windows Embedded Standard 7, 64 bits SP1

Base de datos: Microsoft SQL Server Express 2008

Capacidad de almacenamiento: De 1 TB a 12 TB con 4 bahías: 1 unidad para sistema operativo y almacenamiento, 3 actualizables sobre el terreno, discos duros SATA de 1, 2 o 3 TB

Opciones de disco duro para almacenamiento de vídeo: 4 discos duros SATA actualizables sobre el terreno de 1 TB, 2 TB o 3 TB

Unidad óptica: DVD-RW

Entradas de vídeo analógicas: 16 salidas en bucle, BNC 1 Vp-p a 75 ohmios

Entradas y salidas:  16 NC/NA - salidas seleccionables, 16 salidas con relé, 1 puerto de control PTZ RS485

Interfaz de red: Ethernet dual de 1 Gigabit

Interfaz humana: Teclado de 102 teclas y dispositivo puntero de ratón

Salida de monitor:   DVI con adaptador VGA o salida a monitor spot HDMI o RCA

Kit de bastidor: Orejetas de bastidor incluidas para utilizar sistemas de bastidor de cuatro pilares.

NOTA PARA EL ESPECIFICADOR: La configuración de la estación de trabajo adopta un ajuste de dos monitores.  La estación de trabajo se precisa solo para clientes remotos; se encuentra disponible un cliente local para la configuración y la monitorización de la unidad NVR Hybrid SE.

NVR Hybrid Workstation:  NVR Hybrid Workstation operará sin degradación del rendimiento utilizando la siguiente configuración mínima de hardware y sistema operativo:

Procesador: Procesador Intel® Core™ 2 Duo E6750 de 2,66 GHz o Quad Core Intel® Xeon® E5405 de 2,0 GHz

Memoria del sistema (RAM): 4 GB

Unidad óptica: DVD-RW

Unidades de disco duro: Un solo disco o RAID 0 o 0+1 10 K SATA 80 GB o de 10 K hasta 
15 K SAS 73 GB.

Tarjeta de interfaz de red (NIC): 1 Gbps

Interfaz humana: Teclado de 102 teclas y dispositivo puntero de ratón

Tarjeta gráfica: 1 x 256 MB PCIe x16 NVIDIA Quadro NVS 285/300, Dual DVI o Dual VGA o DVI+VGA. Para configuración con dos monitores, cada uno de los cuales precisa 
128 MB

Opciones de sistema operativo: Microsoft® Windows 7 Professional (32 bits y 64 bits) SP1, Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1

Nota: Las  especificaciones  mínimas anteriores son las recomendadas para sistemas con cámaras fijas o PTZ únicamente. Para sistemas con múltiples cámaras  360  con experiencia de inmersión total con antideformación y reproducción, se precisan unas especificaciones superiores a las indicadas más arriba.

ASISTENCIA DEL FABRICANTE

El fabricante ofrecerá un servicio de atención al cliente, asistencia para las aplicaciones preventa, asistencia técnica posventa, acceso a asistencia técnica en línea y formación en línea mediante servicios de conferencia web.

El fabricante proporcionará asistencia técnica y soporte 24/7 mediante un número de llamada gratuito sin coste adicional.

EJECUCIÓN

ANÁLISIS

Examinar las condiciones del lugar antes de la instalación. Notificar al arquitecto y al propietario por escrito si las condiciones no son adecuadas. No comenzar la instalación hasta que sean aceptables las condiciones del lugar donde se realizará la instalación.

INSTALACIÓN

Comprobar todos los componentes antes de enviarlos a la ubicación del proyecto.

El sistema de NVR híbrido se instalará, programará y comprobará de conformidad con las instrucciones de instalación del fabricante.

Coordinar las interfaces con el representante del propietario cuando corresponda.

Proporcionar cajas posteriores, bastidores, conectores, soportes, conductos y cables que permitan una instalación completa y fiable. Conseguir el visto bueno del propietario para el lugar exacto de todas las cajas, conductos y cableado antes de la instalación.

Instalar el conducto, cable y alambre en paralelo y en ángulo recto respecto a las líneas de construcción, incluyendo las áreas de plantas elevadas.  No superar el 40% de llenado en los conductos. Juntar y atar los cables para facilitar el orden en la instalación.

Coordinar los trabajos con otros operarios para adecuar la secuencia de la instalación.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SOBRE EL TERRENO Y CERTIFICACIÓN

Puesta en funcionamiento sobre el terreno:  Comprobar el sistema de grabación de vídeo IP siguiendo las recomendaciones del fabricante, incluyendo los siguientes pasos:

Realizar una inspección y comprobación completa del equipo, incluida la verificación de su funcionamiento con los equipos conectados.

Comprobar los dispositivos y demostrar las características operativas ante los representantes del propietario y las autoridades competentes, según corresponda.

Corregir las deficiencias hasta obtener resultados satisfactorios.

Enviar copias por escrito de los resultados de las pruebas.

FORMACIÓN

Llevar a cabo sesiones de formación para administradores del sistema y operarios de seguridad/vigilancia con el número y duración recomendados por el fabricante del sistema de NVR híbrido. La formación incluirá la administración, el suministro, la configuración, el funcionamiento y el diagnóstico.

FIN DE LA SECCIÓN