HOOFDSTUK 28 23 19

HYBRIDE NETWERKVIDEORECORDER-SYSTEEM

ALGEMEEN

IN DIT HOOFDSTUK

Een volledig hybride systeem voor IP-video-opnames bieden, inclusief technisch ontwerp, componenten, installatie en inbedrijfstelling.

GERELATEERDE HOOFDSTUKKEN

OPMERKING VOOR SPECIFICEERDER: Neem gerelateerde hoofdstukken op indien de NVR Hybrid kan worden geïntegreerd met andere systemen

Hoofdstuk 26 05 00 – Algemene werkresultaten voor elektronica, interface en coördinatie bij de aanleg van elektrische systemen en distributie.

Hoofdstuk 28 05 13 – Geleiders en kabels voor elektronische veiligheid en beveiliging, voor bekabeling tussen systeem servers, panelen en externe apparatuur.

Hoofdstuk 28 05 28 – Paden voor elektronische veiligheidsvereisten voor buizen en toevoerkanalen.

Hoofdstuk 28 13 00 – Beveiligingsbeheersysteem voor uitwisseling en coördinatie met elektronische toegangsbeheersystemen.

Hoofdstuk 28 23 13 – Videobeheersysteem voor uitwisseling met een digitaal videobeheersysteem.

Hoofdstuk 28 23 23 – Infrastructuur voor videobewakingssysteem

REFERENTIES

Referentiestandaarden:  Bied systemen die voldoen aan de vereisten van de volgende publicaties en organisaties, of deze overtreffen, voor zover van toepassing op het werk voor dit hoofdstuk:

Canadian ICES-003

Consultative Committee for International Radio (CCIR)

Conformity for Europe (CE)

Electronic Industry Association (EIA)

Federal Communications Commission (FCC):

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Moving Pictures Experts Group (MPEG)

Motion Joint Photographic Experts Group (MJPEG)

National Television Systems Committee (NTSC)

Phase Alternating by Line (PAL)

Underwriters Laboratories Inc. (UL):

Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG)

Physical Security Interoperability Alliance (PSIA)

Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Real Time Streaming Protocol (RTSP)

DEFINITIES

HD (High-definition) – verwijst naar video met een resolutie die aanzienlijk hoger is dan die van traditionele televisiesystemen. HD heeft een of twee miljoen pixels per beeld.

CIF (Common Intermediate Format) – verwijst naar een standaard videoformaat, gecategoriseerd op basis van de resolutie.

BESCHRIJVING SYSTEEM

De hybride netwerkvideorecorder (Hybrid NVR) ondersteunt gelijktijdig opnemen, weergeven, zoeken en systeembeheer voor maximaal 16 kanalen - elke combinatie van maximaal 16 IP-camera's, inclusief HD-formaten, of maximaal 16 analoge camera's. Via een gedistribueerde architectuur en integratie met de software voor meerdere locaties of het videobeheersysteem voor bedrijven kan het systeem worden uitgebreid door de implementatie van meerdere hybride NVR's

Het ontwerp is gebaseerd op de Honeywell MAXPRO NVR Hybrid XE.

IN TE DIENEN

Productgegevens van de fabrikant:  dien de gegevensbestanden van de fabrikant in waarop de systemen en componenten vermeld staan die u van plan bent te gaan gebruiken, inclusief handleidingen.

Werktekeningen:  Dien volledige werktekeningen in, inclusief aansluitdiagrammen voor interface-apparatuur, een lijst van aangesloten apparaten en locaties voor de belangrijkste onderdelen van de apparatuur.

Situatietekeningen:  Maak tijdens de aanleg situatietekeningen die de plaats van de apparatuur en de bedrading weergeven. Dien een digitale versie van de situatietekeningen in. Doe dit voordat het project inhoudelijk is afgerond.

Bedienings- en onderhoudsgegevens:  Dien bedienings- en onderhoudsgegevens van de fabrikant in, aangepast aan het geïnstalleerde systeem. Voeg systeem- en bedieningshandleidingen toe.

Praktijktesten:  Dien de resultaten in van praktijktesten van elk apparaat, inclusief de datum, het bij de test betrokken personeel, de datum van de hertest indien van toepassing, en bevestiging dat elk apparaat een praktijktest heeft doorstaan.

Overeenkomst voor onderhoudsservice:  dien een voorbeeldexemplaar van de overeenkomst voor onderhoudsservice van de fabrikant in, inclusief kosten en services voor een periode van een jaar, voor controle door de eigenaar. Het onderhoud omvat, maar is niet beperkt tot, arbeid en materialen voor reparatie van het systeem, testen en aanpassingen, en regelmatige inspecties.

KWALITEITSBEWAKING

Fabrikant:  Minimaal tien jaar ervaring in de productie en het onderhoud van hybride IP-video-opnamesystemen. De fabrikant biedt gratis 24/7 telefonische technische assistentie en ondersteuning.

Installateur:  Minimaal twee jaar ervaring met de installatie van vergelijkbare systemen en acceptabel voor de fabrikant van het hybride IP-video-opnamesysteem.

Omgevingsomstandigheden:  De NVR Hybrid is ontworpen om te kunnen functioneren in de volgende omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur:  5°C tot 40°C.

Emissies:  FCC, deel 15B, klasse A

Veiligheid:  ANSI / UL 60950-1; CAN / CSA C22.2 nr. 60950-1.

Stroomvoorziening:  De NVR Hybrid moet over de volgende elektrische specificaties beschikken:

Ingangsspanning: 115-230 VAC 50/60 Hz

Stroomverbruik:  250 W

LEVERING, OPSLAG EN VERWERKING

Lever de materialen in pakketten met daarop het label van de fabrikant.  Sla de materialen op en verwerk deze overeenkomstig de vereisten van de fabrikant, op een locatie waarvan de omgevingsomstandigheden binnen de aanbevolen limieten vallen.

GARANTIE

Garantie van de fabrikant:  De garantieperiode bedraagt, bij normaal gebruik en onderhoud, ​​zesendertig (36) maanden vanaf de leverdatum van het systeem.

PRODUCTEN

FABRIKANT

Fabrikant van het hybride systeem voor netwerkvideo-opnames (NVR Hybrid):  Honeywell MAXPRO NVR Hybrid XE Network Video Recording System, www.honeywellvideo.com

Aanvaardbare alternatieven: Geen.

SYSTEEMCOMPONENTEN

NVR Hybrid Server: De server van de NVR Hybrid bevat de opname-engine, de database van alle analoge camera's, op het netwerk aangesloten camera's en encoders, geïntegreerde componenten en hun instellingen.  De server moet worden geleverd als een gecombineerd hardware- en software-apparaat.

Werkstationsoftware (NVR Hybrid-client): De clientsoftware voor de NVR Hybrid geeft video weer en fungeert als de interface tussen mens en machine.

OPERATIONELE VEREISTEN

De NVR Hybrid biedt een gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface voor het configureren van de camera's, het maken van opnameschema's, het uitvoeren van videobewaking en opnamehandelingen en het weergeven van verschillende rapporten.

De NVR Hybrid moet worden geconfigureerd voor het opslaan en weergeven van beelden die door 16 camera's worden opgenomen.

De NVR Hybrid biedt de volgende mogelijkheden:

Maximaal 16 kanalen opnemen en bewaken met een combinatie van 16 analoge kanalen met een snelheid van 480 fps bij CIF NTSC of 120 fps bij 4CIF NTSC; OF een combinatie van 8 analoge kanalen met een snelheid van 100 fps bij 4CIF NTSC en 8 IP met een snelheid van 240 fps bij 720p HD of 200 fps bij 1080p HD; OF 16 IP-kanalen met een snelheid van 480 fps bij 4CIF/VGA of 480 fps bij 720p HD of 400 fps bij 1080p HD per MAXPRO NVR Hybrid XE. Netwerkbandbreedte/doorvoer ondersteund per NVR Hybrid met inkomend: 65 Mbps, Uitgaand: 65 Mbps met een totaal van: 130 Mbps. Ondersteunt éénrichtingsaudio (voor specifieke IP-camera's) met live- en afspeelmodus op NVR Hybrid-clients voor maximaal 16 IP-kanalen

Live weergave van maximaal 16 camera's op één extern werkstation met maximaal twee (2) monitoren, ingesteld op CIF-resolutie. Voor 4CIF en HD-resolutie wordt een benchmark vastgelegd voor het aantal livestreams, op basis van de instellingen van de geïmplementeerde clienthardware.

Krachtige zoekprogramma's voor onderzoek en zoeken in videoarchief vanaf lokale of externe client.

Maakt het beheer van op bewegingsdetectie gebaseerde opnames mogelijk (vóór en na gebeurtenis) op basis van bewegingsdetectie door de IP-camera of bewegingsdetectie door de server en 'geavanceerd' zoeken naar opnames vanaf de lokale of de externe client.

Voorbeeld en Kalender bieden de mogelijkheid videobeelden en gebeurtenissen te zoeken op basis van door de gebruiker geselecteerde datum en tijd vanaf lokale of externe client.

Gelijktijdig gebruik van meerdere systemen voor videocompressie, waaronder MPEG-4 en H.264.

Internationalisering - ondersteunt de volgende talen: Frans, Duits, Russisch, Italiaans, Spaans, Nederlands, Arabisch en Engels.

Alarmmeldingen via e-mail.

Direct een videoclip maken vanaf een snapshot.

Dynamische IP-camera waarnemen – Neem automatisch alle compatibele camera's weer die zijn aangesloten op de NVR.

Meerdere niveaus van weergaverechten voor gebruikers en beheer van toegang tot de recorderfuncties.

Kan continue, geplande, handmatige, op gebeurtenissen gebaseerde en op alarmen gebaseerde opnamefuncties beheren.

Ondersteuning voor webclient en mobile apps.

Modus voor gebruikeraanmelding:  De NVR Hybrid biedt keuze uit twee modi voor gebruikeraanmelding:

Windows-verificatie:  Aangemelde Windows-gebruiker wordt gebruikt

Verificatie via gebruikersdatabase:  Gebruikt vooraf geconfigureerde gebruikersnaam en wachtwoord.

Werkstation (NVR Hybrid-client) biedt de volgende gebruikersopties:

Instellingen:  De gebruiker (met beheerdersrechten) zal de mogelijkheid hebben om de NVR Hybrid te configureren. Live-update van alle instellingen wordt ondersteund. De volgende instellingen zullen mogelijk zijn:

Systeeminstellingen:  biedt de mogelijkheid om instellingen op het systeemniveau te configureren.

Camera-instellingen:  biedt opties om analoge camera's, IP-camera's en encoders toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Schema's: biedt opties om opnameschema's in te stellen voor camera's die zijn aangesloten op de NVR Hybrid.

Ingang en uitgang: biedt opties om de ingang en uitgang in te stellen die worden ondersteund op de IP-camera en op de NVR Hybrid-eenheid.

Reeksen: bieden opties om een vast aantal camera's te groeperen voor het bekijken van videobeelden.

Gebruikersbeheer (gebruikers en rollen):  biedt de optie om gebruikers toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Instellingen voor het verwijderen van videoclips: bieden de mogelijkheid om automatisch meer opslag te gebruiken bij op gebeurtenissen gestarte opname.

Instelling voor afzonderlijk verwijderen voor continue opname.

Instelling voor afzonderlijk verwijderen voor het opnemen van gebeurtenissen.

Omringende camera's: bieden gebruikers de mogelijkheid een enkele camera weer te geven die is omringd door camera's die geprogrammeerd zijn als de 'Omringende camera's'.

Instellingen voor camera's die zijn aangesloten op de NVR Hybrid

Camera-instellingen: De gebruiker kan de volgende parameters instellen voor elke camera die is aangesloten op de NVR Hybrid.

Cameranaam

IP-adres

Cameratype

Vast/PTZ

Continue opname: alle toegevoegde camera's zullen standaard ingesteld zijn op '24/7'-opname met de optie om andere opnamemodi te selecteren.

Op gebeurtenissen gebaseerde opnames: is standaard "Geen", met de optie om op beweging gebaseerde opname te selecteren.

Gebruikersnaam: maakt het instellen en weergeven van de gebruikersnaam voor een camera mogelijk.

Wachtwoord: maakt het instellen van het wachtwoord voor een camera mogelijk.

Geavanceerde camera-instellingen: bieden de mogelijkheid voor het instellen van het videoformaat, het compressieformaat, de resolutie, de compressie, de beeldsnelheid, GOP, de opnamekwaliteit, het verwijderen van videoclips, webweergave van camera voor Geavanceerde instellingen starten, de configuratie van bewegingsdetectiezones voor servergebaseerde bewegingsdetectie en Videovoorbeeld. Maakt de instelling van een RTSP URL voor camera's of encoders die zijn toegevoegd met cameratype Generiek RTSP mogelijk.

De volgende opname-opties voor videobeelden worden ondersteund:

Opname volgens schema: het systeem ondersteunt de mogelijkheid om opnames te plannen (op tijdstippen in de toekomst) voor elke afzonderlijke camera. De NVR ondersteunt standaard de volgende vier schema's: 24x7, Werkdag, Overdag, 's Nachts. Deze schema's kunnen niet worden gewijzigd. Het is mogelijk om maximaal 50 schema's te creëren in de NVR Hybrid.

Op gebruikers gebaseerde opnames: De gebruiker kan door de gebruiker geactiveerde instellingen configureren voor het opnemen van interessante momenten terwijl live-videobeelden worden bekeken vanaf een camera. Na het instellen van door de gebruiker geactiveerde instellingen, kan de gebruiker zo nodig een video-opname starten.  De video wordt opgenomen gedurende de tijd die is opgegeven in Systeeminstellingen voor door de gebruiker geactiveerde opnames. Op gebruikers gebaseerde opnametijd kan worden geselecteerd in een lijst met waarden uiteenlopend van 30 seconden tot 5 minuten.

Op gebeurtenissen gebaseerde opnames: Op gebeurtenissen gebaseerde opnames zijn mogelijk bij videobewegingsdetectie en alarmactivering.

Viewer: De viewer van de NVR Hybrid biedt minimaal de volgende mogelijkheden:

Hoofdscherm voor videoweergave kan 1, 4, 9, 16 en andere gewenste aantallen beelden gelijktijdig in splitmodus weergeven, zowel live als opgenomen. Standaard voorkeuze-instellingen kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker.

Kan het huidige salvo opslaan als een weergave, zodat de gebruiker deze weergave op een later tijdstip kan verslepen.

Kan scanreeksen configureren en uitvoeren.

Kan de instellingen voor contrast, helderheid en verzadiging onafhankelijk aanpassen voor elke camera.

Kan door de gebruiker geselecteerde beelden of videofragmenten exporteren. Aan elk geëxporteerde fragment dient een digitale handtekening te worden gekoppeld.

Kan de geëxporteerde videofragmenten afspelen. Elk videokanaal dat wordt opgenomen door het opnamesysteem krijgt een overlay met tekst en een tijdstempel, die door de gebruiker kunnen worden aangepast.

De gebruiker zal opname kunnen starten via GUI of controller.

Functionaliteit voor compleet alarmbeheer voor de alarmen die afkomstig zijn van de NVR Hybrid.

Functionaliteit voor weergave omringende camera's.

Optie om verschillende acties uit te voeren via een contextmenu op een specifieke video (live/opgenomen/reeks). De volgende acties zullen onder meer mogelijk zijn:  Volledig scherm, aanwijzen en slepen, beeldverhouding handhaven, tekst aan/uit, digitale PTZ, bladwijzer toevoegen, opname starten, opname stoppen, binnenkomend markeren, uitgaand markeren, afbeelding opslaan, afbeelding opslaan als, omringende camera's weergeven.

Mogelijkheid om de controle over de tijdlijn van het opnameapparaat te beheren, waarop opnamestatistieken voor de camera worden gebaseerd. Tijdlijncontrole biedt de volgende functies: Invoer markeren (met loopfunctionaliteit), bladwijzer, momentopname, schuifregelaar voor tijd, verspringen in tijd, bedieningselementen voor bladwijzer.

Configuratie van voorkeuren, waaronder:  fps van niet-geselecteerde panelen, weergegeven tekst, voorbeeldpaneel, grootte van tekst op display.

Zoeken:  De zoekfunctie biedt onder meer de mogelijkheid tot zoeken op opgenomen videobeelden en gebeurtenissen die gebaseerd zijn op datum en tijd.

Rapporten:  De rapportagefunctie biedt onder meer een rapport met historische gebeurtenissen en een controlelogboekrapport.

INTEGRATIE NVR Hybrid

De NVR Hybrid zal compatibel zijn met de volgende normen voor interoperabiliteit:

Physical Security Interoperability Alliance (PSIA)

Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Real Time Streaming Protocol (RTSP)

De NVR Hybrid zal compatibel zijn met de volgende vaste en PTZ IP-camera's

Honeywell Performance Series en equIP® Series IP-camera's

Ondersteunt IP-camera's van de volgende fabrikanten. Neem voor een volledige lijst met fabrikanten en modellen contact op met Honeywell.

AXIS® Communications

Sony

Panasonic

Bosch

Samsung

Vivotek

Pelco

De NVR zal compatibel zijn met de volgende encoders:

Honeywell HVE Series Encoders

Ondersteunt encoders van de volgende fabrikanten. Neem voor een volledige lijst met fabrikanten en modellen contact op met Honeywell.

AXIS® Communications

Sony

Panasonic

Bosch

Samsung

Vivotek

De NVR zal compatibel zijn met de volgende 3600 cameraoplossingen

Oncam Grandeye

Immervision Enables® - Panomorph-lenzen

AXIS® 3600/1800

Arecont 3600/1800

Neem voor een volledige lijst met modellen contact op met Honeywell.

De NVR zal compatibel zijn met de volgende IP-bewakingsbeheertoetsenborden:

Honeywell HJK7000 UltraKey Plus

Honeywell HJC5000 UltraKey Lite

De NVR zal compatibel zijn met de volgende videobeheersystemen voor meerdere locaties:

- Honeywell MAXPRO® Viewer

De NVR zal compatibel zijn met de volgende videobeheersystemen:

Honeywell MAXPRO® VMS

De NVR zal compatibel zijn met het volgende beveiligingssysteem voor toegangsbeheer:

Honeywell Pro-Watch® Access Control System via MAXPRO® VMS en MAXPRO® Viewer

Honeywell WIN-PAK® toegangsbeheersysteem

Videoanalyses ondersteund via MAXPRO® VMS:

Honeywell Active Alert

IP-bewakingscontroletoetsenborden ondersteund via MAXPRO® VMS:

Honeywell HJK7000 UltraKey Plus

Honeywell HJC5000 UltraKey Lite

Honeywell HJC4000 UltraKey Touch

SYSTEEMHARDWARE

OPMERKING VOOR SPECIFICEERDER: De MAXPRO NVR Hybrid XE wordt geleverd als één eenheid met geconfigureerde hardware en MAXPRO NVR Hybrid-software.

MAXPRO NVR Hybrid XE-server:   De NVR Hybrid-server werkt zonder achteruitgang van de prestaties met de volgende minimale configuratie van hardware en besturingssysteem:

Desktopeenheid met interne SATA-harde schijven

Processor: Intel® Core™ i5-3470

Geheugen: 8 GB

Voeding: Eén 250 W

OS-partitie: 100 GB partitie op interne opslagschijf 1

Besturingssysteem: Windows Embedded Standard 7, 64-bits SP1

Database: Microsoft SQL Server Express 2008

Opslagcapaciteit: 1 TB, 2 TB of 3 TB

Opties voor video-opslag op harde schijf: Interne vaste 1 TB, 2 TB of 3 TB SATA-harde schijfopties

Optisch station: DVD-RW

Analoge video-ingangen: 16 doorlussende , BNC 1 Vp-p @ 75 Ohm (doorlussende uitgangen met kabels voor accessoires)

Ingangen en uitgangen:  16 NO/NC - selecteerbare ingangen, 16 relaisuitgangen, 1 RS485 PTZ-controlepoort

Netwerkinterface: Dual 1 Gigabit Ethernet

Human interface: Muis en toetsenbord met 102 toetsen

Monitoruitgang:   DVI met VGA-adapter of HDMI, RCA-spotuitgang

Rekpakket: Meegeleverde rekflappen voor gebruik met reksystemen met vier palen

OPMERKING VOOR SPECIFICEERDER: Voor de configuratie van werkstations is uitgegaan van een configuratie met twee monitoren.  Werkstation is alleen vereist voor externe clients; een lokale client is voor configuratie en bewaking verkrijgbaar op de NVR Hybrid XE-eenheid.

NVR Hybrid Workstation:  Het NVR Hybrid-werkstation moet zonder achteruitgang van de prestaties werken met de volgende minimale configuratie van hardware en besturingssysteem:

Processor: Intel® Core™ 2 Duo-processor E6750 2.66 GHz of Quad Core Intel® Xeon® E5405 2.0 GHz

Systeemgeheugen (RAM): 4 GB

Optisch station: DVD-RW

Vaste schijven: Eén schijf of RAID 0 of 0+1 10 K SATA 80 GB of 10 K tot 15 K 
SAS 73 GB.

Netwerkkaart (NIC): 1 Gbps

Human interface: Muis en toetsenbord met 102 toetsen

Grafische kaart: 1 x 256 MB PCIe x16 NVIDIA Quadro NVS 285/300, Dual DVI of Dual VGA of DVI+VGA. Dit is voor een opstelling met twee monitoren waarbij elke monitor 
128 MB eist

Opties besturingssysteem: Microsoft® Windows 7 Professional (32-bits en 64-bits) SP1, Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1

Opmerking: De minimale specificaties hierboven zijn uitsluitend aanbevolen voor systemen met vaste of PTZ -camera's .  Systemen met meerdere 360 -camera's en een volledige overweldigende ervaring met ontkromming en afspelen vereisen betere werkstation specificaties dan de hierboven genoemde.

ONDERSTEUNING DOOR FABRIKANT

Fabrikant levert klantenservice, toepassingsondersteuning voorafgaand aan de verkoop, technische assistentie na de verkoop, toegang tot online technische ondersteuning en online training met behulp van webconferencing.

Fabrikant levert zonder extra kosten 24/7 technische assistentie en ondersteuning via een gratis telefoonnummer

UITVOERING

ONDERZOEK

Onderzoek de locatieomstandigheden voorafgaand aan de installatie. Stel de architect en eigenaar schriftelijk op de hoogte als er ongeschikte omstandigheden worden aangetroffen. Start de installatie pas als de locatieomstandigheden acceptabel zijn.

INSTALLATIE

Test alle componenten voordat deze naar de projectlocatie worden verzonden.

Het NVR Hybrid-systeem zal geïnstalleerd, geprogrammeerd en getest worden volgens de installatie-instructies van de fabrikant.

Coördineer interfaces met de vertegenwoordiger van de eigenaar, indien nodig.

Lever backboxes, rekken, aansluitingen, steunen, buizen, bekabeling en bedrading voor een complete en betrouwbare installatie. Verkrijg voor installatie de goedkeuring van de eigenaar voor de exacte locatie van alle dozen, buizen en bedrading.

Installeer buizen, bekabeling en bedrading parallel en evenwijdig met de lijnen van het gebouw, inclusief gedeelten met verhoogde vloeren.  Vul buizen niet voor meer dan 40 procent. Verzamel en bundel kabels om voor een ordelijke installatie te zorgen.

Coördineer de installatie met andere vakspecialisten om deze in een optimale volgorde te kunnen uitvoeren.

ACTIVERING IN HET VELD EN CERTIFICERING

Activering in het veld:  Test het IP-video-opnamesysteem zoals aanbevolen door de fabrikant, inclusief het volgende:

Voer een volledige inspectie- en testprocedure van de apparatuur uit, inclusief verificatie van het functioneren met aangesloten apparatuur.

Test apparaten en demonstreer de operationele functies aan de vertegenwoordiger van de eigenaar en aan de bevoegde autoriteiten, indien van toepassing.

Repareer gebreken totdat er bevredigende resultaten zijn behaald.

Overhandig schriftelijke kopieën van de testresultaten.

TRAINING

Voer trainingen op locatie uit voor de systeembeheerder en het beveiligend/bewakend personeel, met het aantal sessies en de duur die zijn aanbevolen door de fabrikant van het NVR Hybrid-systeem. Tijdens de training worden onder meer beheer, toegangsverlening, configuratie, gebruik en diagnosefuncties besproken.

EINDE HOOFDSTUK